## Slide 1: Multicast IP address and MAC address conversion
指導教授：許蒼嶺 博士
研究生： 施易成

## Slide 2
1 | 1 | 1 | 0 | Multicast Address
0
31
3
4
Class D 的位址範圍是224.0.0.0 ~ 239.255.255.255
群播 IP address
群播 MAC address
01 | 00 | 5E |  |  | 
0
47
IP address 轉換 MAC address
將 IP address 的最後 23 位元，放置到 MAC address 的後 23 位元內
24
群播 IP address 與 MAC address 轉換
0

## Slide 3
假設 群播 IP address 為 224.1.1.1
11100000 | 00000001 | 00000001 | 00000001
MAC address 為 01:00:5e:01:01:01
11100000 | 00000001 | 00000001 | 00000001
00000001 | 00000000 | 01011110 | 0 |  | 
0
8
7
31
0
48
00000001 | 00000000 | 01011110 | 00000001 | 00000001 | 00000001
24
固定為0
0
48
群播 IP address 與 MAC address 轉換

## Slide 4
為何必須使用群播
透過單播方式傳送，當 Gateway 要跟 4 個 sensor 要求資料時，Gateway 必須送出 4 個封包。
透過廣播方式傳送，則網路上每個節點都會接收到該封包，再判斷是否丟棄。例如， Gateway 只想跟 sensor 1 ~ 4 要資料時， sensor 5也會接收到此封包，如此會造成其它節點不必要的負荷。
透過群播方式傳送，節點依照該封包上的群組位址判斷是否接收或拋棄，並不會發送到每個節點。
sensor 1
Gateway
Router2
Router1
sensor 2
sensor 3
sensor 4
sensor 5

## Slide 5
IGMP Header
IGMP Header
version | type | unused | checksum
Group Address |  |  | 
0
31
15
版本 : 目前版本為 1。
型態 IGMP 的封包型態區分為兩種：
  查詢（Inquiry) : 由 Router 或host發送的查詢訊息。
  回應（Response) : 由 host 傳送的回應訊息。
標頭檢查集（Header Checksum）：封包標頭的檢查集。
群組位址（Group Address）：是一個 Class D 的 IP 位址。
當 IGMP 封包為查詢時(Type = 1)，該欄位內容為 0。