## Slide 1: TCP/IP網路層的Queue

## Slide 2
Client
Internet
Switch
Router
Server
Client

## Slide 3
TCP Buffer
: 每秒多少User Data進入TCP Queue (單位：Mbps)
: 每秒多少TCP Segments離開Server (單位：Mbps)
TCP
Queue
Server
User Data
TCP Segments
…
…
User Data是由使用者產生，像是多媒體資料(Text、Audio、Video)，
當User Data進入TCP Queue時，Server會依序對每個TCP Queue裡的
User Data加上TCP Header後變成TCP Segments。
在TCP層，Server會根據網卡的MTU來對User Data做切割，再將切割後的
每個User Data加上各別的TCP Header，然後會產生TCP Segments並傳到IP層。

## Slide 4
Server
IP Buffer
TCP Segments
: 每秒多少TCP Segment進入IP Queue (單位：Mbps)
: 每秒多少IP Packets離開Server (單位：Mbps)
IP Packets
…
…
IP
Queue
當TCP Segments進入IP Queue時，Server會依序對每個IP Queue裡的
TCP Segments加上IP Header後變成IP Packets。
在IP層，Server先透過DNS找到目的端IP住址，接著會在End to End路徑的中間
節點中找到最小的MTU，然後根據這個MTU來對TCP Segments做切割，再將切割
後的每個TCP Segment加上各別的IP Header，然後會產生IP Packets並傳到MAC層。

## Slide 5
MAC Buffer
: 每秒多少IP Packet進入MAC Queue (單位：Mbps)
: 每秒多少MAC Frames離開Server (單位：Mbps)
Server
IP Packets
MAC Frames
…
…
MAC
Queue
當IP Packets進入MAC Queue時，Server會依序對每個MAC Queue裡的
IP Packets加上MAC Header後變成MAC Frames。
在MAC層，Server會查詢經過MAC Learning所得到的MAC Table，然後找到
目的端Switch的住址，另外，在網卡的ROM裡會有自己的MAC住址(來源端)，
Server會將這些住址依序填入MAC Header，然後對每個IP Packet加上各別的
MAC Header 後會產生MAC Frames，接著Server會對每個MAC Frame各別做
CRC (Cyclic Redundancy Check)並加到各別MAC Frame的後面，最後，Server
會將這些MAC Frames傳到PHY層。

## Slide 6
PHY Buffer
: 每秒多少MAC Frame進入PHY Queue (單位：Mbps)
: 每秒多少Bits離開Server (單位：Mbps)
Server
MAC Frames
Bits
…
…
PHY
Queue
當MAC Frames進入PHY Queue時，Server會依序對每個PHY Queue裡的
MAC Frames加上PHY Header後轉成Bits，最後，網卡將Bits轉成訊號後
傳送到Switch。
在PHY層，Server會對每個MAC Frames加上各別的PHY Header ，然後會
產生Bits，這些Bits(0、1)會先轉成訊號(Digital/Analog)，接著Server會將
這些訊號從網卡傳送給Switch。